№ 921-Р

от 13.12.2010

В 2009 г компания Федерал-Могул и ОАО «КАМАЗ» создали совместное предприятие ООО «Федерал-Могул Набережные Челны» по производству деталей цилиндропоршневой группы (ЦПГ) для двигателей КАМАЗ. Наше предприятие поставляет свою продукцию на сборочный конвейер ОАО «КАМАЗ-Дизель» и через дилерскую сеть ОАО «ТФК «КАМАЗ» по всей территории России, ближнего и дальнего зарубежья, и является единственным поставщиком деталей ЦПГ на ОАО «КАМАЗ».

В настоящее время предприятие выпускает старые и новые компоненты под брендом КАМАЗ. Задачей предприятия является полный переход производства на работу без использования продукции (заготовок) сторонних организаций к 4 кварталу 2011 года. Планируется постепенная замена на компоненты собственного производства: поршни ЕВРО-0 12094А201 (для двигателя 740.10) и 12094А210 (для двигателя 7403.10) с 3-го квартала 2011г, гильзы цилиндра К00091900 и К00091829 со 2-го квартала 2011г.

На сегодняшний день по независящим от СП причинам (низкое качество получаемых от сторонних организаций отливок поршней, не удовлетворяющих требованиям КАМАЗ и ФМ), поршень 740.13-1004015-40 и 740.61-1004015 сняты с производства и заменены на поршень 7.12094А101 и 7.12094-101 соответственно. Новые поршни поставляются также и в запасные части в составе ремонтных комплектов:

740.30-1000128-05 и 740.30-1000128-06 для двигателей ЕВРО-1 и 2 ход 120 мм – модели 740.11-240, 740.13-260, 740.14-300, 740.31-240 и 740.30-260;

740.60-1000128-04 и 740.60-1000128-05 для двигателей ЕВРО-2 и 3 ход 130 мм – модели 740.51-320, 740.50-360, 740.35-400, 740.37-400, 740.60-360, 740.61-320, 740.62-280, 740.63-400 и 740.64-420.

Преимуществом новых комплектов является:

- Применение новейших технологий в проектировании и изготовлении продукции;

- Высокая точность обработки на новом современном оборудовании;

- Использование новых материалов и износостойких покрытий;

- Увеличенный ресурс работы;

- Удобство при ремонте - отпала необходимость нагрева поршня перед сборкой с поршневым пальцем;

- Наличие комплектов с высоким 40-й группы селективности и низким 10-й группы поршнями;

Приложение: состав новых ремонтных комплектов.

Приложение

к письму № 921-Р от 13.12.2010

Новые ремонтные комплекты для двигателей КАМАЗ

1) 740.30-1000128-05 для двигателей ЕВРО-1 и 2 ход 120 мм – модели 740.11-240, 740.13-260, 740.14-300, 740.31-240 и 740.30-260:

| Поршень | : 7.12094А101-40 (40-й группы селективности) |
| --- | --- |
| Палец поршневой | : 12094-50972 |
| Гильза цилиндра | : 740.30-1002021 (с 2011 года будет заменена на конструкцию ФМ К00091829) |
| Верхнее компрессионное кольцо | : K 00 556 788 (хромоалмазное покрытие рабочей поверхности) |
| Нижнее компрессионное кольцо | : K 00 556 782 (без покрытия) |
| Маслосъемное кольцо | : K 03 557 897 (хромовое покрытие) |
| Стопорные кольца | : 740.1004022 |
| Уплотнительные кольца гильзы цилиндра | : 740.1002024 и 740.1002031 |

2) 740.30-1000128-06 для двигателей ЕВРО-1 и 2 ход 120 мм – модели 740.11-240, 740.13-260, 740.14-300, 740.31-240 и 740.30-260:

| Поршень | : 7.12094А101-10 (10-й группы селективности) |
| --- | --- |
| Палец поршневой | : 12094-50972 |
| Гильза цилиндра | : 740.30-1002021 (с 2011 года будет заменена на конструкцию ФМ К00091829) |
| Верхнее компрессионное кольцо | : K 00 556 788 (хромоалмазное покрытие рабочей поверхности) |
| Нижнее компрессионное кольцо | : K 00 556 782 (без покрытия) |
| Маслосъемное кольцо | : K 03 557 897 (хромовое покрытие) |
| Стопорные кольца | : 740.1004022 |
| Уплотнительные кольца гильзы цилиндра |

3) 740.60-1000128-04 для двигателей ЕВРО-2 и 3 ход 130 мм – модели 740.51-320, 740.50-360, 740.35-400, 740.37-400, 740.60-360, 740.61-320, 740.62-280, 740.63-400 и 740.64-420.

| Поршень | : 7.12094-101-40 (40-й группы селективности) |
| --- | --- |
| Палец поршневой | : 12094-50971 |
| Гильза цилиндра | : 740.51-1002021 (с 2011 года будет заменена на конструкцию ФМ К00091900) |
| Верхнее компрессионное кольцо | : K 00 556 788 (хромоалмазное покрытие рабочей поверхности) |
| Нижнее компрессионное кольцо | : K 00 556 782 (без покрытия) |
| Маслосъемное кольцо | : K 03 557 897 (хромовое покрытие) |
| Стопорные кольца | : 740.1004022 |
| Уплотнительные кольца гильзы цилиндра | : 740.1002024 и 740.1002031 |