СВОДНЫЙ ОТЧЁТ

о результатах технической экспертизы 16 наименований (48 шт.) контрафактных деталей (запчастей)

«серых» производителей к автомобилям КАМАЗ

| № п/п | Наименование детали | Кол. | Результаты технической экспертизы | Последствия при эксплуатации запчастей на автомобилях «КАМАЗ» |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 5 | 6. | 7. | 8. |
|  | Палец поршневой | 3 | Не соответствует КД. (письмо № 17-1864 от 29.04.2010 г.) Несоответствие по размерным параметрам. | Самопроизвольное торможение автомобиля в движении вследствие заклинивания коленвала двигателя из-за поломки поршневых пальцев и разрушения поршней ЦПГ двигателя. |
|  | Палец поршневой «Евро-2» | 3 | Не соответствует КД. (письмо № 17-1864 от 29.04.2010 г.) Несоответствие по размерным параметрам и марке материала. | Самопроизвольное торможение автомобиля в движении вследствие заклинивания коленвала двигателя из-за поломки поршневых пальцев и разрушения поршней ЦПГ двигателя. |
|  | Шестерня веду- щая масляного насоса | 3 | Не соответствует КД. (письмо № 17-1864 от 29.04.2010 г.) Несоответствие по размерным параметрам. | Масляное голодание двигателя вследствие разрушение шестерни привода масляного насоса из-за износа зубьев сопрягаемых шестерён вызванных повышенным люфтом в зацеплении с шестерней насоса, повышенный шум при работе. |
|  | Шестерня заднего хода КП | 3 | Не соответствует КД. (письмо № 17-2034 от 07.05.2010 г.) Несоответствие по размерным параметрам. | Остановка автомобиля в движении вследствие заклинивания КП из-за разрушения шестерни вызванных люфтом в зацеплении с шестерней износом зубьев сопрягаемых шестерён (возможно разрушение картера КП и выброс масла на дорогу). |
|  | Стремянка задней рессоры | 3 | Не соответствует КД. (письмо № 17-1814 от 27.04.2010 г.) Несоответствие по марке материала. Отсутствие термообработки детали. | Потеря управляемости автомобилем вследствие смещения ведущих мостов в движении из-за деформации растяжения стремянок,. ослабления их крепления, возможного обрыва концов стремянок рессор. Как следствие, поломка листов рессор. |
|  | Чашка защитная манжеты башмака | 3 | Не соответствие КД. (письмо № 17-2322 от 25.05.2010г.) Несоответствие по размерным параметрам. | Износ и разрушение манжет башмаков задней подвески. Подтекание масла на дорогу, износ втулок башмаков. |
|  | Трубка низкого давления ГУР | 3 | Не соответствие КД. (письмо № 17-2322 от 25.05.2010г.) Несоответствие по размерным параметрам и материалу трубки. | Отказ в работе ГУРа, значитель-ное повышение усилия на рулевом колесе автомобиля в движении, выброс масла из системы ГУРа на дорогу вследствие снижения надёжности и невозможности обеспечения герметичности трубки. |
|  | Шестерня 14 зуб. | 3 | . Не соответствует КД. (письмо № 17-2120 от 14.05.2010 г.) Несоответствие по размерным параметрам. | Снижение ресурса главной передачи, как следствие поломка шестерни, заклинивание редуктора при движении автомобиля, резкое торможение автомобиля в движении вследствие повышенных люфтов в зацеплении, преждевременного износа шестерни и сопряжённых с ней деталей главной передачи. |
|  | Прижим колеса | 3 | Не соответствие КД. (письмо № 17-2322 от 25.05.2010г.) Несоответствие по размерным параметрам. | Снижение эффективности тормо- зной системы автомобиля вследствие проворота колёс вокруг ступиц из-за недостаточной надёжности крепления колёс к ступицам. |
| 10. | Втулка шкворня | 3 | Не соответствует КД. (письмо № 17-2120 от 14.05.2010 г.) Несоответствие по марке материала. Несоответствие по размерным параметрам. | Повышенный люфт на рулевом колесе автомобиля, рыскание автомобиля по дороге вследствие износа втулок шкворневых узлов. |
| 11. | Стремянка задней рессоры | 3 | Соответствует КД. (письмо № 17-1814 от 27.04.2010 г.) |  |
| 12. | Стремянка передней рессоры | 3 | Не соответствует КД. (письмо № 17-1814 от 27.04.2010 г.) Несоответствие по марке материала. Отсутствие термообработки детали. | Увеличение люфта рулевого колеса автомобиля, рыскание автомобиля по дороге вследствие деформации растяжения стремянок передних рессор с последующим обрывом конца стремянок. Перемещение балки передней управляемой оси при торможении автомобиля. |
| 13. | Ось блока шестерён | 3 | Не соответствует КД. (письмо № 17-2034 от 07.05.2010 г.) Отсутствие термообработки детали. | Заклинивание и разрушение блока шестерён заднего хода и сопрягаемых шестерён КП при движении вследствие износа и деформации оси блока (возможно разрушение картера КП на части с разливом масла на дорогу). |
| 14. | Вкладыш серьги передней подвес-ки | 3 | Не соответствует КД. (письмо № 17-1884 от 30.04.2010 г.) Несоответствие по марке материала. Отсутствие термообработки детали. | Износа вкладышей серёг задних концов передних рессор и втулок отъёмных ушков передних концов передних рессор. |
| 15. | Палец губки сед- дельного устройства | 3 | Не соответствует КД. (письмо № 17- 2322 от 25.05.2010 г.) Несоответствие по размерным параметрам Несоответствие по марке материала. Несоответствие термообработки детали | Самопроизвольная расцепка полуприцепа от автомобиля в движении вследствие деформации или поломки пальца губки механизма фиксации шкворня полуприцепа сцепным механизмом седельного устройства автомобиля. |
| 16. | Диск шарнира ШРУСа | 3 | Не соответствует КД. (письмо № 17-1884 от 30.04.2010 г.) Несоответствие по марке материала. | Заклинивание ШРУСа, самопроизвольное торможение автомобиля в движении, потеря управляемости автомобилем вследствие разрушения дисков ШРУСа. |

Последствия установки контрафактных деталей  на автомобиль могут наступить через определённый не прогнозируемый промежуток времени.

Ресурс и наработку на отказ данных деталей (запчастей) определить практически невозможно. Отказ (поломка) данных запчастей может произойти в любой момент эксплуатации автомобиля.

Поэтому, большую часть запчастей, из числа 16 рассматриваемых наименований, категорически нельзя использовать, как создающие угрозу жизни потребителя и окружающих людей, посредством вероятного ДТП.

Следует обратить внимание и на экологический аспект рассматриваемой проблемы, в виде загрязнения окружающей среды

нефтепродуктами.

Примечание:

Место проведения техэкспертизы контрафактных запчастей «серых» производителей к автомобилям КАМАЗ - НТЦ ОАО «КАМАЗ».